Projeto: Sistema de Abastecimento de Água

Etapas:  Recalque; Adução;  Reservação  e  Distribuição

Local:   Assentamento Novo Horizonte

Município:  Jacuizinho  - RS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Jacuizinho  / RS.

###### Volume  de  escavação

- REDE ADUTORA

Comprimento da rede  = 16,00 m

Altura torre metálica= 6,00 m

Altura  média  reservatório fibra= 4,00m

1.1-ESCAVAÇÃO

Comprimento a receber escavação= 16,00 metros

Dimensões da vala= largura x altura

Largura= 40 cm

Altura=90 cm

Volume  escavação= largura x altura x comprimento

Volume= 0,40x0,9x16= 5,76 m³

1.2- REATERRO

Reaterro da vala = 80% da escavação

Volume de reaterr o=  volume deescavação x 80 %

Volume= 5,76x0,80=  4,61 m³

- REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Comprimento da rede mestra  = 5.163,00 m

Altura torre metálica= 6,00 m

Total de tubulação de distribuição=5.169,00m

2.1-ESCAVAÇÃO

2.1.1- Rede de distribuição;

Comprimento a receber escavação= 5.163,00 metros

Dimensões da vala= largura x altura

Largura= 40 cm

Altura=90 cm

Volume escavação= largura x alturax comprimento

Volume= 0,40 x 0,9 x 5.163,00= 1.858,68 m³

2.1.2- Ligações domiciliares

Comprimento a receber escavação= 1.802,00 metros

Dimensões da vala= largura x altura

Largura= 40 cm

Altura=90 cm

Volume escavação= largura x alturax comprimento

Volume= 0,40 x 0,9 x 1.802,00= 648,72 m³

TOTAL DE ESCAVAÇÃO =1.858,68+648,72=2.507,40 M³

2.2- REATERRO

2.2.1- Rede de distribuição;

Reaterro da vala = 80% da escavação

Volume de reaterro=  volume de escavação x 80 %

Volume=1.858,68 x0,80= 1.486,94 m³

2.2.2- Ligações domiciliares

Reaterro da vala = 80% da escavação

Volume de reaterro=  volume de escavação x 80 %

Volume=648,72x0,80= 518,97m³

TOTAL DE REATERRO=1.486,94+518,97=2.005,92 M³

# Jacuizinho ,  20 de março  de 2015.

Clarice M. O. Cordenonsi                                                                 Volmir  Pedro Capitanio

Engº Civil – CREA 51.635                                                               Prefeito Municipal