Memorial Descritivo

Projeto: Sistema de Abastecimento de Água

Etapas:  Recalque; Adução;  Reservação  e  Distribuição

Local:   Linha Rincão dos Costas

Município:  Jacuizinho  - RS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Jacuizinho  / RS.

1.0- OBJETIVO:

O presente projeto visa abastecer a comunidade da Linha Rincão dos   Costas, no Município de Jacuizinho-RS,  através de poço artesiano profundo, o qual irá abastecer 13  famílias domiciliadas nesta localidade, com uma previsão populacional de 50%..

A comunidade da Linha Rincão dos Costas  encontra-se situada no município de Jacuizinho - RS, na microrregião Noroeste Rio Grandense, com  uma população aproximada  de 2507 habitantes. O município limita-se com os municípios de Salto do Jacuí; Campos Borges e Estrela velha.

2.0- SISTEMA PROPOSTO

O sistema proposto apresenta-se com alta relação custo/benefício, devido às dificuldades que a população a ser beneficiada sofre nas épocas de estiagem e nas épocas de inundações, devido à ausência de outras possibilidades de conseguir-se água potável, tendo em vista a alta incidência de poluição e/ou doenças transmissíveis e/ou sazonalidade de funcionamento de outros recursos com base hídrica.

O sistema proposto será  a captação de água através de um  poço artesiano tubular profundo, que terá seu aproveitamento feito com a instalação de moto bomba submersa especial de  2 hp- 18 estágios – monofásica,  que recalcará a água produzida pelo poço através de uma adutora de tubos PVCPBA20JE DE60 DN50mm, até o reservatório elevado 10 M³ a ser implantado, na cota altimétrica de 404 m.  O reservatório terá a função de acumular a água produzida pelo poço, que será distribuída por gravidade pela rede de distribuição formada pelo assentamento de tubos PVCPBA15JE (complementado pelas instalações de peças especiais, registros ) para todos os domicílios  integrantes da comunidade beneficiada, através de uma zona única de pressão.  A água produzida será distribuída de forma contínua, em quantidade e pressões recomendadas pelas normas brasileiras.  Cada residência  terá  o seu ramal domiciliar formado por tubos PEAD DE 20 e cavalete, conectado à rede principal.

3.0-PLACA DE OBRA

Deverá ser colocada em local escolhido com a FISCALIZAÇÃO, nas proximidades do terreno de localização do poço artesiano  perfurado, com vistas a visualização desde a via pública principal, uma placa de obra tamanho 2,00 x 1,50 m, confeccionada com chapa n° 18, parafusada sobre quadro de caibro 5 x 10 cm cedrinho, presos por dispositivo adequado em três esteios de eucalipto roliço ( diâmetro > 10 cm ), contraventados por esteios de eucalipto roliço ( diâmetro > 10 cm ).

A placa será pintada conforme croqui anexo com tinta esmalte especial, por profissional especializado.

4.0-POÇO ARTESIANO

Dentro do perímetro da área cadastrada em projeto anexo, junto ao lote indicado em planta anexa, está  localizado o poço artesiano tubular profundo.

4.1 – Revestimento

O poço artesiano está  revestido até a profundidade de 20 m,  com tubulações de PVC normatizadas tipo “standard” ( cor azul ), de bitola compatível  ao diâmetro do  poço .

4.2 – Laje de isolamento sanitário e tampão

Deverá ser executada  a laje de isolamento sanitário, com concreto traço 1:3:5              ( cimento, areião e brita ), após a devida regularização da superfície do terreno adjacente ao poço perfurado, que deverá ficar no centro da laje. O concreto da laje de isolamento deverá ser lançado imediatamente ao seu preparo, sobre lastro de brita apiloada (e : 3 cm ), nas dimensões de 1,00 x 1,00 x 0,10 m.

Deverá ser colocado o tampão de aço de bitola  apropriada ao diámetro do poço, de maneira a adaptar-se perfeitamente ao acabamento final do poço, com fixação tipo parafuso.

5.0 - PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO:

O dimensionamento da rede de distribuição obedece aos seguintes parâmetros:

Número de Domicílios         N= 13

Habitantes por Domicílios  T = 5 Hab/domicílios

Consumo per Capita          C = 150 L/Hab.Dia

Coeficiente do dia de maior consumo     K1= 1,2

Coeficiente da hora de maior consumo  K2= 1,5

Tempo de funcionamento da Bomba  =10 Horas

Taxa de crescimento populacional = 50%

População de Projeto  Pp = 13x1,5 x5 = 98   Pessoas

Vazão de consumo;  Q =C*Pp*K1*K2 /86400

Vazão total = 0,30625 l/s

Vazão Unitária por domicílio = 0,015625 l/s

Vazão Total = 0,31  L/S

Para o cálculo da perda de carga foi utilizada  a  fórmula de Hazen Willians.

As vazões e as pressões para a referida rede foram determinadas em planilhas específicas, trecho a trecho, e anexadas ao presente projeto.

6.0 - CAPTAÇÃO:

6.1 – Instalação:

A captação de água será realizada em um Poço  Tubular  Profundo, conforme a norma técnica NBR 12212, da ABNT.

Será instalado um conjunto moto-bomba submersível para uma vazão de até 2,19 m³/h,  que permitirá  suprir o consumo máximo de um dia, em pouco menos de 10,00 horas.

Para bombear a vazão necessária com a altura manométrica requerida, faz-se necessário uma motobomba submersa  com motor de 2,0 HP 18 estágios,  monofásico , o  qual  elevará a água desde o poço até o reservatório. A moto-bomba submersível ficará suspensa através de uma flange (tampa do poço) e por uma tubulação galvanizada de 1 1/2”. Logo após a saída do poço, unindo a tubulação galvanizada, será instalado uma curva, uma união e  um nípel galvanizados de     1 1/2”,  e uma válvula de retenção horizontal portinhola em  bronze também de 1 1/ 2”,  todos com a finalidade de garantir uma maior durabilidade do equipamento e facilitar futuras manutenções.

6.2 – Instalação Elétrica:

Para o funcionamento do sistema,  será utilizado a rede elétrica monofásica  existente, no local do poço artesiano, aonde será instalado um Quadro de comando monofásico, para a bomba submersa de 2 HP.

6.3 - Tratamento Da Água:

O tratamento de água desta comunidade será realizado, com “Bomba Dosadora” eletromagnética, com acionamento automático com a bomba de recalque do poço artesiano, com adição de produtos na tubulação de saída do poço através de válvula de injeção.  A mesma receberá um abrigo em ACM- alumínio com poliestileno injetado, nas dimensões de 85x70x50cm ( altura x comprimento x largura), com porta e cadeado.

7.0 – REDE ADUTORA:

7.1 - Abertura de valas

As valas serão abertas com uma profundidade de 0,90m X 0,40m de largura em média, dependendo da condição do solo e do uso em superfície do mesmo .  No fundo da vala será feita uma cama de  argila  pura, para acomodação do tubo, e sobre o tubo uma nova camada de 0,10 m de espessura de  argila pura, para evitar que o tubo sofra pressão e seja danificado, por algo mais resistente que o tubo (pedra, madeira, etc.). Esta argila pura será retirada da  própria  vala.

7.2 – Tubulação:

Será efetuada a partir do poço artesiano na cota 404,00m, uma tubulação  com 25  metros de tubos  de PVC PBA JE 20, DE60 DN 50mm, conforme trecho  especificado em  planta anexa, até o reservatório  na cota 404,00 m.

As tubulações apresentadas, são regidas pelas Normas Técnicas Brasileiras:

8.0-  RESERVAÇÃO:

Será instalado um reservatório com  capacidade de 10.000 litros,  em fibra de vidro,  assentes   em  uma  torre metálica de 6,00 metros de altura, sendo a mesma executada   conforme projeto  detalhado a ser apresentados  pela empresa vencedora da licitação,  elaborados por profissional  experiente da área, com sua respectiva art de projeto e execução da estrutura.

8.1 -  Fundações – Blocos de concreto armado

A estrutura de concreto armado a ser executada, deverá obedecer o que preconiza o projeto estrutural específico, e será constituído das seguintes etapas:

8.1.2 -  Movimento de terra

Todos os serviços de movimento de terra deverão ser executados de maneira que se atinja as cotas e nivelamentos necessários às especificações do projeto.

8.1.3 – Formas

As formas deverão seguir rigorosamente as especificações do projeto quanto à posição, dimensões e alinhamentos.

Deverão ser estanques para impedir a fuga dos elementos constituintes do concreto quando do lançamento.

Serão executadas em madeira ( tábuas 1" x 30 cm ou 1” x 15 cm ), complementadas por peças adicionais executadas no momento da execução, de maneira a assegurar a perfeita simetria preconizada no projeto estrutural.

As dimensões características das faces do vigamento a ser executado deverão obedecer rigorosamente o projeto estrutural.

8.1.4- Armadura  estrutural

A ferragem necessária à estrutura de concreto armado a ser executada, está descrita nas pranchas anexas do projeto estrutural e deverá obedecer rigorosamente o que está prescrito nestas especificações.

8.1.5 -  Concreto

O concreto a ser executado na fundação estrutural deverá ter fck : 20 MPa, com o traço característico de 1:2,5:3 ( cimento, areião e brita nº 1 e nº 2 ), e deverá ser lançado nas formas de maneira contínua após o preparo com o devido cuidado.  O mesmo será lançado após a colocação dos chumbadores para a fixação da torre metálica.

Deverá ser instalada a saída do reservatório, com a colocação de registro de fechamento, até a ligação com a rede principal ( tubos PVC PBA DE 60  DN 50 ).

9.0 – CERCAMENTO  do Poço Artesiano e  Reservatório  de Distribuição:

9.1 – Poço Artesiano:

As áreas destinadas ao poço artesiano   serão cercadas com mourões de concreto de 2,30 metros de altura, e alambrado de tela galvanizada com 1,50 m de altura e, com portão de acesso de tela com armação tubular  nas dimensões de 3,00 x 1,50 na área do poço artesiano. As  dimensões  do  cercamento  será conforme projeto em anexo.

9.1.1 - Fundações do cercamento

A escavação para a execução das fundações do cercamento ( para  os mourões ) deve atingir a profundidade necessária para que se encontre  terreno com a capacidade de suporte necessária ( vala com profundidade mínima de 0,50 m ).

9.1.2 - Alambrado de tela

Deverão ser colocados para o fechamento do cercamento, mourões de concreto armado premoldados,  seção 10 x 10 cm com altura no trecho vertical dos mourões de 1,80 m acima do nível do terreno, devidamente fixados ao terreno por um bloco de concreto ciclópico de 40x40x50cm. Após será executada uma cinta de baldrame de amarração dos mourões nas dimensões de 15x30cm , com 4 ferros longitudinais de 5/16” e armaduras tranvessais  de ferro 5,0 m a cada 20 cm de espaçamento.

O fechamento será executado com panos metálicos de tela arame galvanizado 14 BWG, malha 5 x 5 cm, com  altura média de 1,50 m.

A tela deverá ser devidamente estendida, de maneira a permanecer esticada e firmemente ancorada aos  mourões de concreto armado.

Os mourões deverão ser fixados de maneira a permanecerem firmemente ancorados ao terreno adjacente, sendo atirantados nos dois lados nos cantos do cercamento por mourões da mesma bitola colocados á 45°  firmemente atado aos mourões mestres.

9.1.3 - Portão de tela e estrutura metálica

O portão externo ( 2 x 1,50 x 1,50 m ) será executado em perfil metálico L ( 1 1/2” x 4 mm ) , com 2 folhas de abrir, com contraventamento em “X” para cada folha, com fechamento em tela de arame galvanizado 14 BWG, malha 5 x 5 cm, fixadas aos perfis por atis ancorados em grampos soldados, e deverá possuir ferragens de características de alta qualidade ( dispositivo p/ cadeado – que deverá ser fornecido junto com o portão ).

9.2 – Reservatório de Distribuição:

As áreas destinadas ao reservatório   serão cercadas com mourões de concreto de 2,30 metros de altura, e alambrado de tela galvanizada com 1,50 m de altura e, com portão de acesso de tela com armação tubular  nas dimensões de 0,90 x 1,50 na área do reservatório. As  dimensões  do  cercamento  será conforme projeto em anexo.

9.1.1 - Fundações do cercamento

A escavação para a execução das fundações do cercamento ( para os mourões ) deve atingir a profundidade necessária para que se encontre  terreno com a capacidade de suporte necessária ( vala com profundidade mínima de 0,50 m ).

9.1.2 - Alambrado de tela

Deverão ser colocados para o fechamento do cercamento, mourões de concreto armado premoldados,  seção 10 x 10 cm com altura no trecho vertical dos mourões de 1,80 m acima do nível do terreno, devidamente fixados ao terreno por um bloco de concreto ciclópico de 40x40x50cm. Após será executada uma cinta de baldrame de amarração dos mourões nas dimensões de 15x30cm , com 4 ferros longitudinais de 5/16” e armaduras tranvessais de ferro 5,0 m a cada 20 cm de espaçamento.

O fechamento será executado com panos metálicos de tela arame galvanizado 14 BWG, malha 5 x 5 cm, com  altura média de 1,50 m.

A tela deverá ser devidamente estendida, de maneira a permanecer esticada e firmemente ancorada aos moirões de concreto armado.

Os mourões deverão ser fixados de maneira a permanecerem firmemente ancorados ao terreno adjacente, sendo atirantados nos dois lados nos cantos do cercamento por mourões da mesma bitola colocados á 45°  firmemente atado aos mourões mestres.

9.1.3 - Portão de tela e estrutura metálica

O portão externo (  0,90 x 1,50 m ) será executado em perfil metálico L ( 1 1/2” x 4 mm ) , de abrir, com  contraventamento em “X” , com fechamento em tela de arame galvanizado 14 BWG, malha 5 x 5 cm, fixadas aos perfis por atis ancorados em grampos soldados, e deverá possuir ferragens de características de alta qualidade ( dispositivo p/ cadeado – que deverá ser fornecido junto com o portão ).

10.0- Rede De Distribuição:

10.1 - Abertura de valas

As escavações da rede de distribuição,  serão executadas por máquina escavadeira em valas com as seguintes dimensões;

Largura: 40 Cm

Altura:90 Cm

Em caso de terreno rochoso, as valas deverão ser abertas com o uso de explosivos nas dimensões já descritas.

Para o assentamento das tubulações, nas valas deverá ser executada uma camada de argila para o assentamento do tubo. Após esta etapa deverá ser feitos o reaterro de 15 cm, com terra isenta de materiais que possam proporcionar o rompimento da tubulação. Esta terra será oriunda do próprio material escavado da vala.

O reaterro das valas deverá ser feito em camadas devidamente compactadas, em camadas de 20cm.

10.2 – Tubulação de PVC PBA JE  15

A rede de distribuição de água será executada com tubos de PVC PBA, na bitola de Ø externo  60mm, e diâmetro nominal de 50mm , isso obedecendo à necessidade de vazão para melhor atender aos consumidores, e deverá ser seguido rigorosamente o projeto técnico. A ligação das moradias será feita com tubos de Pead  Ф externo  20mm .

As despesas futuras como a de energia elétrica, manutenção e outras, oriundas após a instalação e conclusão do sistema, correrão por conta dos beneficiados na Comunidade, ficando a Prefeitura ou qualquer dos seus Órgãos isenta destes ônus. O sistema de rateio das despesas entre os beneficiados, será definido em assembléia pelo próprio grupo e ficará registrado em ata e estatuto.

As tubulações da rede de distribuição foram dimensionadas em conformidade com os parâmetros descritos anteriormente, de acordo com as planilhas de vazões e pressões em anexo.

Os diâmetros (dn) referentes a cada trecho estão especificados na  planilha de pressões disponíveis e no projeto.

A tubulação de distribuição será executada com tubos, de PVC PBA JE 15, para redes de água, sendo as conexões do mesmo tipo e marca.

Todo o ramal de ligação entre a rede principal e as residências não especificadas em planta terão diâmetro de 20mm.

10.3 -    Peças Especiais

As peças especiais para tubos PVC  servirão  para conexão entre as extensões de rede ( uniões  e reduções) e para instalação dos ramais domiciliares ( tes, reduções e uniões ).

Deverão  ser instalados tres  registros de manobra na saída do reservatório elevado 10 m³, conforme localização em planta anexa.

Para a proteção dos  registros  de manobra,  deverão ser executadas  caixas  de inspeção.

10.4 – Ligações Domiciliares:

A rede de distribuição será executada até a entrada do domicílio e encerrada com kit cavalete; Hidrômetro e abrigo em concreto pré fabricado para o mesmo. A partir deste ponto serão executadas as ligações domiciliares internas, as quais ficarão a cargo do proprietário.

Para cada moradia construida nos 13 domicílios integrantes do aglomerado habitacional que formam este setor do município de JACUIZINHO – LINHA “RINCÃO DOS COSTAS”, será instalado um ramal de abastecimento de água composto por tubo PEAD DE 20 e cavalete padrão, conforme as dimensões constantes em projeto.

A largura e profundidade da vala a ser escavada para implantação do ramal de distribuição, serão as seguintes :

Largura : 0,40 m

Profundidade : 0,90 m

A vala deverá ser reaterrada com material selecionado, em camadas devidamente compactadas, com espessura máxima de 25 cm.

O fechamento final da vala deverá ser feito com material saibroso, de maneira a não apresentar irregularidades com relação ao restante do terreno adjacente.

10.5 – Caixas de Proteção dos registros :

As caixas para a proteção dos registros,   serão  instaladas nos locais indicados em planta, tendo como objetivo proteger os registros de manobra da rede.

Serão executadas em  anel de concreto pré moldado de diâmetro 60cm, com tampa de concreto pré moldada de diâmetro 60cm com alça metálica.

No fundo do tubo de proteção será executado um lastro de concreto magro, com 10 cm de espessura.

11.0 – Entrega da obra:

A obra será entregue, com todos os testes de estanqueidade, de vazão e pressões executadas.

Todo o sistema de distribuição de água composto pelos itens integrantes deste memorial, complementados pelos restantes elementos necessários à montagem das estruturas e assentamento das canalizações ( peças especiais acessórias que não constam na relação específica em anexo, fitas vedarosca, adesivos, e outros  acessórios para rede, etc... ) que compõe o referido sistema, deverão ser montados de acordo com as normas vingentes ( ABNT ) e projetos anexos, estando seus custos diluídos na respectiva planilha de custos anexa, sendo que as obras serão entregues testadas e em operação.

A obra deverá ser entregue totalmente concluída. O recebimento da obra será feito pela Fiscalização, na presença dos responsáveis técnicos das duas partes, após completa vistoria de todos os serviços.

# Jacuizinho ,  20 de março  de 2015.

Clarice M. O. Cordenonsi                                                                 Volmir  Pedro Capitanio

Engº Civil – CREA 51.635                                                               Prefeito Municipal